# KWAS AZOTOWY

Opis

Kwas azotowy (HNO3) to nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Kwas azotowy jest otrzymywany w procesie katalitycznego utleniania amoniaku i absorpcji tlenków azotu w wodzie. Jest to bezbarwna lub lekko słomkowa ciecz, cięższa od wody. Jest substancją niebezpieczną ze względu na właściwości żrące i utleniające. Rozpuszcza się w wodzie w dowolnym stosunku ilościowym.

Przykładowe zastosowanie

- Do produkcji nawozów mineralnych (głównie saletry amonowej, saletrzaku i nawozów płynnych)
- W procesach nitrowania (produkcji materiałów wybuchowych i barwników)
- Czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej, np. mycie urządzeń przemysłu
   spożywczego w procesie CIP.
- W przemyśle farmaceutycznym
- W ogrodnictwie do zakwaszania podłoża
- W procesach obróbki metali
- W przemyśle tworzyw sztucznych
- Do regeneracji żywic jonowymiennych

Podstawowe paramtery

PRODUKT/ / PARAMETR	kwas azotowy 55%	kwas azotowy 60%
gatunek	techniczny	techniczny
postać	ciecz	ciecz
barwa	bezbarwna do lekko żółtej	lekko żółta, klarowna
zapach	charkaterystyczny, ostry	charkaterystyczny, ostry
kwas azotowy	54,5 - 56,0 %	57,0-63,0 %
azotan amonu	max 4 g/dm³	-
tlenki azotu	max 0,1 % (w/w)	max 0,02 % (m/m)
chlorki	-	max 2 mg/l
rozpuszczalność	nieograniczona	nieograniczona
gęstość (w 20ºC)	1 336 - 1 345 kg/ m³	1 366 kg/ m³ (60%)
pH	< 1	< 1

Opakowania

- kanister PE V-30l
- kanister PE V-60l
- DPPL V-1000l
- autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem
email: marzena.marczak@best-chem.home.pl