# KWAS FOSFOROWY

Opis

Kwas FOSFOROWY (H3PO4) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Surowcem stosowanym w procesie produkcji kwasu fosforowego jest fosfor żółty. Proces produkcji polega na spalaniu fosforu w strumieniu powietrza, a następnie absorpcji powstałego P2O5 w cyrkulującej wodzie. Powstały kwas cyrkuluje w instalacji do momentu otrzymania odpowiedniego stężenia H3PO4. Otrzymany kwas jest następnie poddawany procesowi usuwania arsenu.

Przykładowe zastosowanie

- Środek do powierzchniowej obróbki metali;
- Środek czyszczący;
- Produkcja nawozów płynnych;
- Produkcja biopaliw
- Produkcja materiałów ogniotrwałych;
- Składnik środków polerujących i mieszanek woskowych, środków do mycia i czyszczenia;
- Środek pomocniczy do lutowania;
- Składnik środków do usuwania kamienia;
- Dodatek do żywności, kosmetyków oraz paszy;
- Rafinacja olejów roślinnych;
- Produkcja drożdży;
- Przemysł farmaceutyczny;

Podstawowe paramtery

PRODUKT / PARAMETR	kwas fosforowy 75%
gatunek	spożywczy
postać	klarowna, lepka ciecz
barwa	bezbarwna lub o odcieniu zielonkawym
zapach	substancja bezwonna, czasem wyczuwalny zapach H2S
kwasu ortofosforowy jako H3PO4	min. 75 %(m/m)
As	max. 1 mg/ kg
Pb	max. 1 mg/ kg
Hg	max.0,01 mg/ kg
Cd	max. 0,1 mg/ kg
Fl	max. 5 mg/ kg
Cl	max. 10 mg/ kg
CaSO4	max. 70 mg/ kg
NaNO3	max. 5 mg/ kg
CH3COOH	max. 10 mg/ kg
rozpuszczalność	> 1000 g/l wody w temperaturze 20 ºC
gęstość (w 38ºC)	1 840 kg/ m³
pH	< 1

Opakowania

- kanister PE V-30l
- kanister PE V-60l
- DPPL V-1000l
- autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem
email: marzena.marczak@best-chem.home.pl