# WODA AMONIAKALNA

Opis

Woda amoniakalna to to wodny roztwór, zawierający 24% amoniaku (NH3). Jest cieczą bezbarwną o ostrym charakterystycznym zapachu. Otrzymuje się ją poprzez absorpcję amoniaku w wodzie zdemineralizowanej. Woda amoniakalna jest substancją niepalną, ale zagrożenie pożarowe i wybuchowe stwarzają uwolnione z niej pary amoniaku.

Przykładowe zastosowanie

- w rolnictwie jako nawóz
- w garbarstwie do produkcji żelatyny
• w energetyce, w instalacjach redukcji emisji do atmosfery
• w przemyśle gumowym
w przemyśle barwników
• w przemyśle organicznym
• w przemyśle szklarskim
• jako regulator pH

Podstawowe paramtery

PRODUKT/ PARAMETR	woda amoniaklana
gatunek	techniczny
postać	ciecz
barwa	bezbarwna
zapach	charakterystyczny
amoniak NH3	24% ± 0,9
temperatura krzepnięcia	-69,2 ºC dla roztworu 28% NH3
rozpuszczalność	w wodzie nieograniczona
gęstość	910 kg/ m³ (20oC)
pH	alkaliczne
temperatura przechowywania	max 25 ºC

Opakowania
- kanister PE V-30l
- kanister PE V-60l
- DPPL V-1000l
- autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem
email: marzena.marczak@best-chem.home.pl