# KWAS SOLNY

Opis

Kwas solny (kwas chlorowodorowy, HCl) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Kwas solny jest silnie żrący, dymiący. Znajduje szerokie zastosowanie i jest jednym z najważniejszych kwasów w przemyśle.

Przykładowe zastosowanie

- Przemysł elektroniczny
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł włókienniczy
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Garbarstwo
- Uzdatnianie wody
- Browarnictwo
- Cukrownictwo
- Produkcja barwników
- Ekstrakcja rud

Podstawowe paramtery

PRODUKT/ / PARAMETR	k. solny 9%	k. solny 33%	k. solny 28%	k. solny 35%	k. solny 37%
gatunek	spożywczy	spożywczy	techniczny oczyszczony	techniczny syntetyczny	techniczny czysty
postać	ciecz	ciecz	ciecz	ciecz	ciecz
barwa	bezbarwna do jasnożółtej	bezbarwna do żółtej	bezbarwna do żółtej	bezbarwna do żółtej	bezbarwna do żółtej
zapach	lekko duszący	ostry duszący	ostry duszący	ostry duszący	ostry duszący
chlorowodór	min 9 %	min 33%	min 28 %	min 33 %	min.37 %
żelazo (Fe)	max 0,0005 %	max 0,0005 %	max 0,0005 %	max 0,0005 %	max 0,0005%
wolny chlor	max 0,005 %	max 0,0005 %	max 0,005 %	max 0,001 %	max 0,001 %
kwas siarkowy wp SO42-	max 0,009 %	max 0,009 %	max 0,05 %	max 0,01 %	max 0,0002 %
arsen	max 0,000005 %	max 0,000005 %	-	max 0,000005 %	max 0,000005 %
metale ciężkie strącone sirkowodorem jako Pb2+	max 0,0005 %	max 0,0005 %	-	max 0,001 %	max 0,0002 %
masa cząsteczkowa	36,46 g/mol	36,46 g/mol	36,46 g/mol	3646 g/mol	36,46 g/mol
rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona	nieograniczona
tem. krzepnięcia	poniżej ºC	poniżej ºC	poniżej - 60 ºC	poniżej - 35 ºC	poniżej - 25 ºC
tem. rozkładu	powyżej ºC	powyżej ºC	powyżej 75 ºC	powyżej 75 ºC	powyżej 75º C
gęstość (w 20ºC)	1 040 kg/m³	1 160 kg/m³	1 140 kg/m³	1 160 kg/m³	1180 kg/m³
pH	<1	<1	<1	<1	<1
temp. magazyn.	od -30ºC do 30ºC	od -30ºC do 30 ºC	od -30ºC do 25ºC	od -30ºC do 30ºC	od -30ºC do 30ºC

Opakowania

- kanister PE V-30l
- kanister PE V-60l
- DPPL V-1000l
- autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem
email: marzena.marczak@best-chem.home.pl