# MOCZNIK

Opis

Mocznik oferowany jest w dwóch postaciach:

- GRANULAT to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Jest to sypki produkt o właściwościach higroskopijnych, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten charakteryzuje się wysoką koncentracją azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu. Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.
- ROZTWÓR to czysty technicznie, wodny roztwór mocznika o stężeniu 35-45%. Jest bezbarwną, przeźroczystą, nietoksyczną substancją bezpieczną dla środowiska. Jest to produkt chemiczny, który znajduje szerokie zastosowanie w technologii oczyszczania spalin, polegającej na redukcji tlenków azotu NOx do azotu i pary. Roztwory mocznika można wykorzystać do celów nawozowych.

Przykładowe zastosowanie

- w rolnictwie jako nawóz uniwersalny, również w formie oprysku
- jako redutor w w instalacjach odazotowania spalin w procesie spalania w warunkach wysokich temperatur m.in. w elektrowniach, biogazowniach, spalarniach śmieci, cemntowniach, itp.
- w przemyśle kosmetycznym

Podstawowe paramtery

PRODUKT / PARAMETR	mocznik granulowany 46%	mocznik roztwór 40%
gatunek	techniczny	techniczny
postać	granulki	ciecz
barwa	biała	bezbarwna do lekko żółtej
zapach	bez zapachu	bez zapachu
azot całkowity (N)	mim. 46 %	18,4-19,4%
mocznik	min 98,6%	38-42 %
NH3	-	max 0,8 %
biuret	max 1,2 %	max 0,5 %
straty suszenia w temp. 65-70ºC	max 0,3 %	-
zawartość granulek 1-4 mm	min 90 %	-
sypkość	min 90 %	-
rozpuszczalność	nieograniczona	nieograniczona
pH	8-10 (10% roztwór mocznika)	8-10 (10% roztwór mocznika)
temperatura przechowywania	-	0 - 30ºC

Opakowania
- kanister PE V-30l, PE V-60l
- DPPL V-1000l
- worki 25 kg, big-bagi 500 kg, 1000kg (dot. mocznika granulowanego)
- autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem
email: marzena.marczak@best-chem.home.pl